## Slide 1
灵犀手套 LingxiGlove
双节点手语翻译系统 KickOff
2026 全国大学生物联网设计竞赛 · Espressif 赛道
Lingxi Team · 2026-05-23

## Slide 2
问题陈述
2,780 万
中国听障群体人数
5,500+
中文手语词汇量
<5%
手语翻译覆盖率估算
听障群体与健听人之间存在巨大的沟通鸿沟。现有商用手语翻译方案价格高昂（¥5,000 ~ ¥80,000），难以普及。需要一种低成本、高可用的实时手语→自然语音翻译方案。
目标：单手套 BOM ≈ ¥250，实现两个数量级降本，让手语翻译真正触手可及

## Slide 3
价值主张
社会价值
为 2780 万听障群体打通"手语→自然语音"的实时沟通通道。面向就医、求助、日常交流等高频场景，降低沟通门槛。
技术价值
ESP32-S3 + ESP-NOW 实现双手毫秒级时空同步。端侧规则识别→1D-CNN→云端 LLM 形成三级响应架构，渐进式 AI 升级。
成本优势
单手套 BOM ≈ ¥250，商用方案 ¥5k~¥80k。两个数量级降本，"极客普惠"叙事。契合 Espressif 赛道技术要求。

## Slide 4
系统五层架构
L5
应用主控 · GestureApp / FingerSpelling / 采集模式 · LingxiGlove_Main.ino
L4
AI 与端云 · gesture_recognizer ← motion_detector · llm_client → tts_player → I2S · local_tts_fallback
L3
双手协同 · esp_now_sync (HandFrame 30B, MASTER ↔ SLAVE) · nvs_config (运行时角色/凭证)
L2
传感器与执行器 · sensor_manager (MPU6050 + Flex ADC) · calibration · tts_player (I2S + MAX98357A)
L1
HAL · Arduino + FreeRTOS + ESP-IDF
Master (右手)
MPU6050 + Flex + MAX98357A
识别 / LLM / TTS / 播放
ESP-NOW
Slave (左手)
MPU6050
传感器帧上报

## Slide 5
硬件平台
Arduino Nano ESP32-S3 x2
8MB Flash + 512KB SRAM + OPI PSRAM。240MHz 双核，WiFi + BLE。
MPU6050 惯性传感器 x2
6 轴 IMU（加速度 + 陀螺仪）。I2C，50ms 采样。双手各 1 个。
弯曲传感器 x1（拇指）
单路模块，AO 接 ADC。区分握拳/张开两态。后续扩至 5 路。
MAX98357A I2S DAC
I2S 音频输出，BCLK/LRC/DIN 接 D4/D5/D6。驱动喇叭语音播报。
ESP-NOW 双板通信
链路层直连，HandFrame 30B 帧。毫秒级延迟，信道随 AP 同步。
NVS 运行时角色切换
单一固件，串口 role master/slave 切换。NVS 持久化，无需重编译。
约束：RST 不插扩展板（否则 USB 消失）；Flex 避开 A4/A5（I2C）；仅 2.4GHz WiFi

## Slide 6
软件流水线
sensor_manager
→
motion detector
→
calibration
→
gesture recognizer
→
arbitrator
→
llm client
→
tts player
→
I2S
15 个核心 C++ 模块
sensor_manager
motion_detector
calibration
gesture_recognizer
gesture_arbitrator
esp_now_sync
nvs_config
wifi_manager
http_client
llm_client
tts_player
local_tts_fallback
offline_voice_pcm
accuracy_test
secrets
15
核心 .cpp 模块
8
Host 单测套件
30B
HandFrame 协议帧
<10ms
每帧处理延迟

## Slide 7
关键技术创新
ESP-NOW 毫秒级硬同步
链路层协议绕过 WiFi 栈。HandFrame 30B 含 proto_version，信道随 AP 同步。解决双手时空对齐核心难题。
GestureArbitrator 统一决策
双手优先抑制单手（解决竞态），200ms 确认窗口 + 2s 冷却。模型无关，GestureCandidate 即接入。
Qwen-TTS + LittleFS 缓存
阿里 Qwen-TTS 非流式 WAV。FNV-1a 哈希缓存 LittleFS，命中零网络延迟。PSRAM + I2S DMA。
断网离线 PCM 兜底
local_tts_fallback 按 label 匹配离线 PCM。空表降级蜂鸣。"断网也能说救命"。

## Slide 8
AI 三级渐进架构
MVP-v1.1
端侧规则识别
RuleBased + BimanualRule
pitch/roll 阈值 + 500ms 防抖
Qwen-LLM 改写 + Qwen-TTS
当前
V1.0
Edge Impulse 1D-CNN
双流模型（左右手各一流）
10 类 F1 >= 0.85
板上推理 < 50ms
P3 进行中
V2.0
云端 Sign-Transformer
端侧分级触发
扩大词表至开放词汇
端云协同降级链路
P5-P6 规划中
核心设计：GestureRecognizer 抽象基类，MVP→ML 切换零改动主循环

## Slide 9
演示词汇清单（10 手势）
单手词汇（右手 Master）
1
你好
pitch up
2
谢谢
pitch down
3
再见
roll 摆动
4
明白了
竖拇指
5
不
握拳+拇指弯
双手协同词汇（ESP-NOW）
6
加油
双手同步上下
7
一起
双手同向推出
8
帮助
右手拳+左手托
9
我爱你
双手交叉胸口
10
我们走
代码待实现
全部词汇仅用 MPU6050 姿态角 + 拇指弯曲传感器，不依赖声学测距。任何人经短暂练习即可完成演示。

## Slide 10
当前进展
✓
P0 单手 MVP 完成
规则识别 + Qwen-TTS 闭环
✓
P1 ESP-NOW 双板通信
2026-05-14 完成，NVS 角色切换
✓
C 阶段风险全部缓解
motion_detector / calibration / local_tts_fallback
✓
手势仲裁层 (Solution C)
双手优先 + 确认窗口 + 冷却机制
✓
8 个 Host 单测套件
全部通过，-Werror -Wpedantic
!
P2 弯曲传感器接入
拇指 1 路 Flex ADC，当前最高优先级
15
核心模块
8
单测套件
10
演示手势
2
关键风险已缓解

## Slide 11
项目路线图
P0
单手 MVP
规则 + Qwen-TTS 闭环
已完成
P1
Slave 固件 + ESP-NOW
双板通信 + NVS 角色切换
已完成 05-14
P2
弯曲传感器接入
拇指 Flex ADC + 校准
进行中
P3
Edge Impulse 1D-CNN
10 类 F1>=0.85
待开始
P4
声学 TDOA 测距
Python 仿真完成
暂缓
P5
云端 Sign-Transformer
扩大词表
规划中
P6
端云协同 + 降级联调
断网播核心词
规划中
P7
联调 + 答辩
演示视频+现场对话
规划中

## Slide 12
风险分析与缓解
10 词表达力不足
中文手语 5500+ 词，10 手势覆盖有限
指拼模式兜底
动态手势分割 — 已缓解
连续手势粘连 — motion_detector 静止门控已实现
已缓解
跨用户识别率漂移
不同用户手势差异大
calibration 校准
断网哑火 — 已缓解
云端不可达 — local_tts_fallback + offline_voice_pcm
已缓解
弯曲传感器仅单路
只能区分握拳/张开两态
后续扩至 5 路
ESP-NOW 信道漂移
双手丢帧风险
强制同 AP 同步

## Slide 13
测试策略
现场准确率统计 (accuracy_test)
Hardware-in-the-Loop: test_speaker / test_acoustic_tdoa
Host Unit Tests: C++11, make 即跑, -Werror -Wpedantic, 8 个套件
HOST 单测套件（全部通过）
test_motion_detector (16)
test_calibration_core (24)
test_local_tts_fallback (20)
test_esp_now_sync (24)
test_bimanual_recognizer (8)
test_arbitrator (24)
test_llm_rewrite
test_tts_parsers
accuracy_test 现场评测
混淆矩阵 + LittleFS CSV 日志。test 命令族支持按手势 ID 批量测试、导出、清除。
CI 友好
纯 C++11，无 Arduino 依赖。每个测试目录自带 mock，make 直接编译运行。

## Slide 14
下一步计划
1
P2 弯曲传感器接入
拇指 1 路 Flex ADC 接线 + 校准 + 手势规则更新。验证 ADC 差值 > 200 count。
当前最高优先级
2
P3 双手数据采集 + Edge Impulse 1D-CNN
每词汇 50+ 组样本，训练轻量 1D-CNN 模型，导出 Arduino 库替换 RuleBasedRecognizer。
P2 完成后启动
3
竞赛答辩准备
录制演示视频、完善 PPT、现场对话演示。确保"我们走"代码实现 + 离线 PCM 填充。
P3 完成后启动

## Slide 15
Q & A
Thank You
灵犀手套 — 让手语被听见
Lingxi Team · 2026-05-23